## Slide 1: 三次握手
TCP连接的建立
第一次握手：客户端TCP首先给服务器端TCP发送一个特殊的TCP数据
段。该数据段不包含应用层数据，并将头部中的SYN位设置为1，所以该数 据段被称为SYN数据段。另外，客户选择一个初始序列号SEQ，设SEQ＝x 并将这个编号放到初始的TCP SYN数据段的序列号字段中。该数据段被封 装到一个IP数据报中，并发送给服务器。
第二次握手：一旦装有TCP SYN数据段的IP数据报到达了服务器主机，服 务器将从该数据报中提取出TCP SYN数据段，给该连接分配TCP缓冲区和 变量，并给客户TCP发送一个允许连接的数据段。这个允许连接的数据段 也不包含任何应用层数据。但是，它的头部中装载着3个重要信息。首先，
SYN被设置为1；其次，TCP数据段头部的确认字段被设置为x＋1；最后， 服务器选择自己的初始顺序号，SEQ=y，并将该值放到TCP数据段头部的 序列号字段中。
第三次握手：在接收到允许连接数据段之后，客户也会给连接分配缓冲区 和变量。客户端主机还会给服务器发送另一个数据段，对服务器的允许连 接数据段给出确认。

## Slide 2
TCP协议中连接建立的过程

## Slide 3: 异常情况 主机1
SYN(SEQ=y) ACK=x+1
REJECT
SYN(SEQ=x)
SYN(SEQ=y)
ACK=x+1
ACK=z
REJECT
主机1 SYN(SEQ=x)
主机2
主机2

## Slide 4
连接的释放
第一次握手：由进行数据通信的任意一方提 出要求释放连接的请求报文段。
第二次握手：接收端收到此请求后，会发送 确认报文段，同时当接收端的所有数据也都 已经发送完毕后，接收端会向发送端发送一 个带有其自己序号的报文段。
第三次握手：发送端收到接收端的要求释放 连接的报文段后，发送反向确认。

## Slide 5
主机A
主机B
FIN，SEQ=x①
ACK=x+1② FIN，SEQ=y,ACK=x+1③
ACK=y+1④
TCP连接的释放过程

## Slide 6: TCP数据报文
源端口
32 bit
目的端口
序列号 确认号
数据 偏移
首部 长度
U AP R S F
保留 R C S S Y I
G KH T N N
窗口
校验和
紧急指针
任意选项（如果有的话）
填充
数据

## Slide 7
TCP
首部
20
字节 固定 首部
目 的 端 口
数据 偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
U A P R S F
R C S S Y I
G K H T N N
比特
0
8
6
1
24
31
填 充
源端口和目的端口字段——各占 2 字节。标识了发送 方和接收方的应用进程。

## Slide 8
TCP
首部
20
字节 固定 首部
目 的 端 口
数据 偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
U A P R S F
R C S S Y I
G K H T N N
比特
0
8
6
1
24
31
填 充
序号字段——占 4 字节。TCP 连接中传送的数据流 中的每一个字节都编上一个序号。序号字段的值则指 的是本报文段所发送的数据的第一个字节的序号。

## Slide 9
TCP
首部
20
字节 固定 首部
目 的 端 口
数据 偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
U A P R S F
R C S S Y I
G K H T N N
比特
0
8
6
1
24
31
填 充
确认号字段——占 4 字节，是期望收到对方的下一个 报文段的数据的第一个字节的序号。

## Slide 10
TCP
首部
20
字节 固定 首部
目 的 端 口
数据 偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
U A P R S F
R C S S Y I
G K H T N N
比特
0
8
6
1
24
31
填 充
数据偏移——占 4 bit，它指出 TCP 报文段的数据起始 处距离 TCP 报文段的起始处有多远。

## Slide 11
TCP
首部
20
字节 固定 首部
目 的 端 口
数据 偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
U A P R S F
R C S S Y I
G K H T N N
比特
0
8
6
1
24
31
填 充
保留字段——占 6 bit，保留为今后使用，但目前 应置为 0。

## Slide 12
TCP
首部
20
字节 固定 首部
目 的 端 口
数据 偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
U A P R S F
R C S S Y I
G K H T N N
比特
0
8
6
1
24
31
填 充
紧急比特 URG —— 当 URG  1 时，表明紧急指 针字段有效。它告诉系统此报文段中有紧急数据， 应尽快传送(相当于高优先级的数据)。

## Slide 13
TCP
首部
20
字节 固定 首部
目 的 端 口
数据 偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
U A P R S F
R C S S Y I
G K H T N N
比特
0
8
6
1
24
31
填 充
确认比特 ACK —— 只有当 ACK  1 时确认号字 段才有效。当 ACK  0 时，确认号无效。

## Slide 14
TCP
首部
20
字节 固定 首部
目 的 端 口
数据 偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
U A P R S F
R C S S Y I
G K H T N N
比特
0
8
6
1
24
31
填 充
推送比特 PSH (PuSH) —— 接收 TCP 收到推送比特 置 1 的报文段，就尽快地交付给接收应用进程，而不 再等到整个缓存都填满了后再向上交付。

## Slide 15
TCP
首部
20
字节 固定 首部
目 的 端 口
数据 偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
U A P R S F
R C S S Y I
G K H T N N
比特
0
8
6
1
24
31
填 充
复位比特 RST (ReSeT) —— 当 RST  1 时，表明 TCP 连接中出现严重差错（如由于主机崩溃或其他原因）， 必须释放连接，通知一下对方。

## Slide 16
TCP
首部
20
字节 固定 首部
目 的 端 口
数据 偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
U A P R S F
R C S S Y I
G K H T N N
比特
0
8
6
1
24
31
填 充
同步比特 SYN —— 同步比特 SYN 置为 1，就表示 这是一个连接请求或连接接受报文。

## Slide 17
TCP
首部
20
字节 固定 首部
目 的 端 口
数据 偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
U A P R S F
R C S S Y I
G K H T N N
比特
0
8
6
1
24
31
填 充
终止比特 FIN (FINal) —— 用来释放一个连接。当FIN  1 时， 表明此报文段的发送端的数据已发送完毕，并要求释放运输连
接。

## Slide 18
TCP
首部
20
字节 固定 首部
目 的 端 口
数据 偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
U A P R S F
R C S S Y I
G K H T N N
比特
0
8
6
1
24
31
填 充
窗口字段 —— 占 2 字节。窗口字段用来控制对方发送的数据量， 单位为字节。TCP 连接的一端根据设置的缓存空间大小确定自己 的接收窗口大小，然后通知对方以确定对方的发送窗口的上限。

## Slide 19
TCP
首部
20
字节 固定 首部
目 的 端 口
数据 偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
U A P R S F
R C S S Y I
G K H T N N
比特
0
8
6
1
24
31
填 充
检验和 —— 占 2 字节。检验和字段检验的范围包括首部和 数据和伪段头（不是TCP里的信息，但是计算校验和的时候 也计算了的内容：IP地址，TCP数据段长度，协议类型）。

## Slide 20
TCP
首部
20
字节 固定 首部
目 的 端 口
数据 偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
U A P R S F
R C S S Y I
G K H T N N
比特
0
8
6
1
24
31
填 充
紧急指针字段 —— 占 16 bit。紧急指针指出在本报 文段中的紧急数据的位置。

## Slide 21: 度。
比特 0 8 16 24 31
源 端 口 目 的 端 口
序 号
20
字节
TCP 确 认 号 固定
首部 首部
数据 保 留 U A P R S F 窗 口
偏移 R C S S Y I G K H T N N
检 验 和 紧 急 指 针
选项字段 —— 长度可变。TCP 规定了二种选项，最大报文 段长度 MSS (Maximum Segment Size)。MSS 告诉对方
TCP：“我的缓存所能接收的报文段的数据字段的最大长度 是 MSS 个字节。” 和窗口扩大因子，用于扩大接收方窗口。
 | SS 是 TCP 报文段中的数据字段的最大长 数据字段加上 TCP 首部 才等于整个的 TCP 报文段。 |  |  |  |  | 
 | 选 | 项 | （长 度 可 变） |  | 填 | 充

## Slide 22
TCP
首部
20
字节 固定 首部
目 的 端 口
数据 偏移
检 验 和
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
U A P R S F
R C S S Y I
G K H T N N
比特
0
8
6
1
24
31
选 项 （长 度 可 变） 填 充
填充字段 —— 这是为了使整个首部长度是 4 字节的 整数倍。